## Slide 1: DHCP y NAT
Ejemplo de configuración

## Slide 2: Objetivos
Configurar un servidor de DHCP del IOS de Cisco
Configurar el enrutamiento estático y predeterminado
Configurar NAT estática
Configurar NAT dinámica con un conjunto de direcciones
Configurar NAT con sobrecarga

## Slide 3: Topología

## Slide 4: Excluir direcciones asignadas estaticamente
Se configuran direcciones IP excluyendo las correspondientes a los servidores DHCP
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.11.1 192.168.11.10

## Slide 5: Configuración de la alberca de direcciones
Cree el pool de DHCP mediante el comando ip dhcp pool y asígnele el nombre R1Fa0.
R1(config)#ip dhcp pool R1Fa0
Especifique la subred que se usará cuando se asignen las direcciones IP. Los pools de DHCP se asocian automáticamente con una interfaz según la sentencia de red. El router ahora actúa como servidor de DHCP que distribuye direcciones en la subred 192.168.10.0/24, a partir de 192.168.10.1.
R1(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0

## Slide 6: Configuración de la alberca de direcciones
Configure el router predeterminado y el servidor de nombre de dominio para la red. Los clientes reciben estas configuraciones a través de DHCP, junto con una dirección IP.
R1(dhcp-config)#dns-server 192.168.11.5
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1

## Slide 7: Configuración de la alberca de direcciones
Nota: No hay un servidor DNS en 192.168.11.5. Se configura el comando a modo de práctica únicamente.

## Slide 8: Verificamos la configuración del DHCP
R1#show ip dhcp pool
Pool R1Fa0 :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 0
Pending event : none
1 subnet is currently in the pool :
Current index IP address range Leased addresses
192.168.10.1 192.168.10.1 - 192.168.10.254 0

## Slide 9: Configuración del enrutamiento estático y predeterminado
ISP(config)#ip route 209.165.200.240 255.255.255.240 209.165.200.225
R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.226
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#default-information originate alwais

## Slide 10: Configuración NAT estática
R2(config)#ip nat inside source static 192.168.20.254 209.165.200.254

## Slide 11: Configuramos NAT
R2(config)#ip nat pool MI-NAT-POOL 209.165.200.241 209.165.200.246 netmask 255.255.255.248
R2(config)#ip access-list extended NAT
R2(config-std-nacl)#permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
R2(config-std-nacl)#permit ip 192.168.11.0 0.0.0.255 any
R2(config)#ip nat inside source list NAT pool MI-NAT-POOL

## Slide 12: Especificamos interfaces NAT interna y externa
R2(config)#interface FastEthernet 1/0
R2(config-if)#ip nat outside
R2(config-if)#interface FastEthernet 0/0
R2(config-if)#ip nat inside

## Slide 13: Verificamos la configuración
R2#show ip nat translations
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
— 209.165.200.241 192.168.10.11 — —
— 209.165.200.242 192.168.11.11 — —
— 209.165.200.254 192.168.20.254 — —

## Slide 14: Tarea
Configurar NAT con sobrecarga