## Slide 1: CONFIGURACIÓN
RIPv1/RIPv2

## Slide 2
CONFIGURACION BASICA
Configurar RIPv1:
►Activar el protocolo RIPv1:
router rip
►Anunciar redes:
network <dirección de red>
Configurar RIPv2 en R4
►Activar el protocolo RIPv2:
►Especificar la versión 2:
►Anunciar redes:
router rip
version 2
network <dirección de red>

## Slide 3
EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN RIPv2
Ra
Re
Rb
Rc
Rd
PC1
PC2
PC3
PC4
200.1.1.0/26
200.1.1.64/26
200.1.1.128/26
200.1.1.192/26
40.1.2.0/30
40.1.2.4/30
40.1.2.8/30
40.1.2.12/30
40.1.2.16/30
40.1.2.20/30
.1
.2
.5
.6
.10
.9
.13
.14
.17
.18
.21
.22
.1
.2
.65
.129
.193
.130
.66
.194
Fa0/0
Fa1/0
Fa1/0
Fa0/0
Fa2/0
Fa3/0
Fa0/0
Fa1/0
Fa1/0
Fa0/0
Fa0/0
Fa1/0
Fa2/0
Fa2/0
Fa2/0
Fa2/0

## Slide 4
Tablas de enrutamiento inicial:
►Router Ra
EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN RIPv2
Ra#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
200.1.1.0/26 is subnetted, 1 subnets
C 200.1.1.0 is directly connected, FastEthernet2/0
40.0.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
C 40.1.2.12 is directly connected, FastEthernet1/1
C 40.1.2.0 is directly connected, FastEthernet1/0
Ra#

## Slide 5
Tablas de enrutamiento inicial:
►Router Rb
Rb#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
40.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
C 40.1.2.0 is directly connected, FastEthernet1/1
C 40.1.2.4 is directly connected, FastEthernet1/0
C 40.1.2.16 is directly connected, FastEthernet2/0
Rb#
EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN RIPv2

## Slide 6
Tablas de enrutamiento inicial:
►Router Rc
EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN RIPv2
Rc#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
200.1.1.0/26 is subnetted, 1 subnets
C 200.1.1.64 is directly connected, FastEthernet2/0
40.0.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
C 40.1.2.8 is directly connected, FastEthernet1/0
C 40.1.2.4 is directly connected, FastEthernet1/1
Rc#

## Slide 7
Tablas de enrutamiento inicial:
►Router Rd
EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN RIPv2
Rd#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
200.1.1.0/26 is subnetted, 1 subnets
C 200.1.1.192 is directly connected, FastEthernet2/0
40.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
C 40.1.2.12 is directly connected, FastEthernet1/0
C 40.1.2.16 is directly connected, FastEthernet2/1
C 40.1.2.20 is directly connected, FastEthernet1/1
Rd#

## Slide 8
Tablas de enrutamiento inicial:
►Router Re
EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN RIPv2
Re#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
200.1.1.0/26 is subnetted, 1 subnets
C 200.1.1.128 is directly connected, FastEthernet2/0
40.0.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
C 40.1.2.8 is directly connected, FastEthernet1/1
C 40.1.2.20 is directly connected, FastEthernet1/0
Re#

## Slide 9
EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN RIPv2
Configurando RIPv2: Routers Ra y Rb
Ra>
Ra>enable
Ra#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Ra(config)#router rip
Ra(config-router)#version 2
Ra(config-router)#network 200.1.1.0
Ra(config-router)#network 40.0.0.0
Ra(config-router)#exit
Ra(config)#
Rb>
Rb>enable
Rb#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Rb(config)#router rip
Rb(config-router)#version 2
Rb(config-router)#network 40.0.0.0
Rb(config-router)#exit
Rb(config)#

## Slide 10
EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN RIPv2
Configurando RIPv2: Routers Rc y Rd
Rc>
Rc>enable
Rc#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Rc(config)#router rip
Rc(config-router)#version 2
Rc(config-router)#network 200.1.1.0
Rc(config-router)#network 40.0.0.0
Rc(config-router)#exit
Rc(config)#
Rd>
Rd>enable
Rd#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Rd(config)#router rip
Rd(config-router)#version 2
Rd(config-router)#network 200.1.1.0
Rd(config-router)#network 40.0.0.0
Rd(config-router)#exit
Rd(config)#

## Slide 11
EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN RIPv2
Re>
Re>enable
Re#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Re(config)#router rip
Re(config-router)#version 2
Re(config-router)#network 200.1.1.0
Re(config-router)#network 40.0.0.0
Re(config-router)#exit
Re(config)#
Configurando RIPv2: Router Re

## Slide 12
UN DETALLE: “SUMMARY”
Desde Ra como llega a 200.1.1.64/26
Ra# show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
200.1.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 200.1.1.0/26 is directly connected, FastEthernet2/0
R 200.1.1.0/24 [120/1] via 40.1.2.14, 00:00:25, FastEthernet1/1
40.0.0.0/30 is subnetted, 6 subnets
R 40.1.2.8 [120/2] via 40.1.2.14, 00:00:25, FastEthernet1/1
[120/2] via 40.1.2.2, 00:00:11, FastEthernet1/0
C 40.1.2.12 is directly connected, FastEthernet1/1
C 40.1.2.0 is directly connected, FastEthernet1/0
R 40.1.2.4 [120/1] via 40.1.2.2, 00:00:11, FastEthernet1/0
R 40.1.2.16 [120/1] via 40.1.2.14, 00:00:25, FastEthernet1/1
[120/1] via 40.1.2.2, 00:00:11, FastEthernet1/0
R 40.1.2.20 [120/1] via 40.1.2.14, 00:00:25, FastEthernet1/1
Ra#
Aquí se ve a las redes
200.1.1.64, 200.1.1.128
y 200.1.1.192 como si
fuera la red 200.1.1.0
Salto siguiente 40.1.2.14
Ra#clear ip route *
Borra la tabla de enrutamiento.

## Slide 13
UN DETALLE: “SUMMARY”
Desde Rd como llega a 200.1.1.0/26
Rd#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
200.1.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 200.1.1.192/26 is directly connected, FastEthernet2/0
R 200.1.1.0/24 [120/1] via 40.1.2.22, 00:00:05, FastEthernet1/1
[120/1] via 40.1.2.13, 00:00:10, FastEthernet1/0
40.0.0.0/30 is subnetted, 6 subnets
R 40.1.2.8 [120/1] via 40.1.2.22, 00:00:05, FastEthernet1/1
C 40.1.2.12 is directly connected, FastEthernet1/0
R 40.1.2.0 [120/1] via 40.1.2.18, 00:00:22, FastEthernet2/1
[120/1] via 40.1.2.13, 00:00:10, FastEthernet1/0
R 40.1.2.4 [120/1] via 40.1.2.18, 00:00:22, FastEthernet2/1
C 40.1.2.16 is directly connected, FastEthernet2/1
C 40.1.2.20 is directly connected, FastEthernet1/1
Rd#
Aquí se ve a las redes
200.1.1.0, 200.1.1.64,
y 200.1.1.128 como si
fuera la red 200.1.1.0
Salto siguiente 40.1.2.13
POSIBLE
BUCLE!!

## Slide 14
SOLUCIÓN: DESACTIVAR “SUMMARY”
Ra>enable
Ra#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with NTL/Z.
Ra(config)#router rip
Ra(config-router)#no auto-summary
Ra(config-router)#exit
Ra(config)#
Rb>enable
Rb#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with NTL/Z.
Rb(config)#router rip
Rb(config-router)#no auto-summary
Rb(config-router)#exit
Rb(config)#
Rc>enable
Rc#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with NTL/Z.
Rc(config)#router rip
Rc(config-router)#no auto-summary
Rc(config-router)#exit
Rc(config)#
Rd>enable
Rd#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with NTL/Z.
Rd(config)#router rip
Rd(config-router)#no auto-summary
Rd(config-router)#exit
Rd(config)#
Re>enable
Re#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with NTL/Z.
Re(config)#router rip
Re(config-router)#no auto-summary
Re(config-router)#exit
Re(config)#

## Slide 15
ANALIZANDO NUEVAMENTE Ra”
Desde Ra como llega a 200.1.1.64/26
Ra#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
200.1.1.0/24 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
R 200.1.1.192/26 [120/1] via 40.1.2.14, 00:00:00, FastEthernet1/1
R 200.1.1.128/26 [120/2] via 40.1.2.14, 00:00:00, FastEthernet1/1
R 200.1.1.64/26 [120/2] via 40.1.2.2, 00:00:10, FastEthernet1/0
C 200.1.1.0/26 is directly connected, FastEthernet2/0
R 200.1.1.0/24 [120/2] via 40.1.2.14, 00:00:00, FastEthernet1/1
40.0.0.0/30 is subnetted, 6 subnets
R 40.1.2.8 [120/2] via 40.1.2.14, 00:00:00, FastEthernet1/1
[120/2] via 40.1.2.2, 00:00:10, FastEthernet1/0
C 40.1.2.12 is directly connected, FastEthernet1/1
C 40.1.2.0 is directly connected, FastEthernet1/0
R 40.1.2.4 [120/1] via 40.1.2.2, 00:00:10, FastEthernet1/0
R 40.1.2.16 [120/1] via 40.1.2.14, 00:00:00, FastEthernet1/1
[120/1] via 40.1.2.2, 00:00:10, FastEthernet1/0
R 40.1.2.20 [120/1] via 40.1.2.14, 00:00:06, FastEthernet1/1
Ra#
Aquí se ve a las redes
200.1.1.64, 200.1.1.128
y 200.1.1.192 de manera
independiente!!!!.

## Slide 16
ANALIZANDO TABLAS DE ENRUTAMIENTO
Tabla de enrutamiento del Rb:
Rb# show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
200.1.1.0/26 is subnetted, 4 subnets
R 200.1.1.192 [120/1] via 40.1.2.17, 00:00:14, FastEthernet2/0
R 200.1.1.128 [120/2] via 40.1.2.17, 00:00:14, FastEthernet2/0
[120/2] via 40.1.2.6, 00:00:10, FastEthernet1/0
R 200.1.1.64 [120/1] via 40.1.2.6, 00:00:10, FastEthernet1/0
R 200.1.1.0 [120/1] via 40.1.2.1, 00:00:12, FastEthernet1/1
40.0.0.0/30 is subnetted, 6 subnets
R 40.1.2.8 [120/1] via 40.1.2.6, 00:00:10, FastEthernet1/0
R 40.1.2.12 [120/1] via 40.1.2.17, 00:00:14, FastEthernet2/0
[120/1] via 40.1.2.1, 00:00:12, FastEthernet1/1
C 40.1.2.0 is directly connected, FastEthernet1/1
C 40.1.2.4 is directly connected, FastEthernet1/0
C 40.1.2.16 is directly connected, FastEthernet2/0
R 40.1.2.20 [120/1] via 40.1.2.17, 00:00:17, FastEthernet2/0
Rb#
La redes LAN están
detalladas.
Se observa el balanceo de
carga hacia: 200.1.1.128

## Slide 17
ANALIZANDO TABLAS DE ENRUTAMIENTO
Tabla de enrutamiento del Rc:
Rc#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
200.1.1.0/26 is subnetted, 4 subnets
R 200.1.1.192 [120/2] via 40.1.2.9, 00:00:12, FastEthernet1/0
[120/2] via 40.1.2.5, 00:00:24, FastEthernet1/1
R 200.1.1.128 [120/1] via 40.1.2.9, 00:00:12, FastEthernet1/0
C 200.1.1.64 is directly connected, FastEthernet2/0
R 200.1.1.0 [120/2] via 40.1.2.5, 00:00:24, FastEthernet1/1
40.0.0.0/30 is subnetted, 6 subnets
C 40.1.2.8 is directly connected, FastEthernet1/0
R 40.1.2.12 [120/2] via 40.1.2.9, 00:00:12, FastEthernet1/0
[120/2] via 40.1.2.5, 00:00:24, FastEthernet1/1
R 40.1.2.0 [120/1] via 40.1.2.5, 00:00:24, FastEthernet1/1
C 40.1.2.4 is directly connected, FastEthernet1/1
R 40.1.2.16 [120/1] via 40.1.2.5, 00:00:24, FastEthernet1/1
R 40.1.2.20 [120/1] via 40.1.2.9, 00:00:13, FastEthernet1/0
Rc#
La redes LAN están
detalladas.
Se observa el balanceo de
carga hacia: 200.1.1.192

## Slide 18
ANALIZANDO TABLAS DE ENRUTAMIENTO
Tabla de enrutamiento del Rd:
Rd#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
200.1.1.0/26 is subnetted, 4 subnets
C 200.1.1.192 is directly connected, FastEthernet2/0
R 200.1.1.128 [120/1] via 40.1.2.22, 00:00:00, FastEthernet1/1
R 200.1.1.64 [120/2] via 40.1.2.22, 00:00:00, FastEthernet1/1
[120/2] via 40.1.2.18, 00:00:00, FastEthernet2/1
R 200.1.1.0 [120/1] via 40.1.2.13, 00:00:24, FastEthernet1/0
40.0.0.0/30 is subnetted, 6 subnets
R 40.1.2.8 [120/1] via 40.1.2.22, 00:00:00, FastEthernet1/1
C 40.1.2.12 is directly connected, FastEthernet1/0
R 40.1.2.0 [120/1] via 40.1.2.18, 00:00:00, FastEthernet2/1
[120/1] via 40.1.2.13, 00:00:24, FastEthernet1/0
R 40.1.2.4 [120/1] via 40.1.2.18, 00:00:00, FastEthernet2/1
C 40.1.2.16 is directly connected, FastEthernet2/1
C 40.1.2.20 is directly connected, FastEthernet1/1
Rd#
La redes LAN están
detalladas.
Se observa el balanceo de
carga hacia: 200.1.1.64

## Slide 19
ANALIZANDO TABLAS DE ENRUTAMIENTO
Tabla de enrutamiento del Re:
Re#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
200.1.1.0/26 is subnetted, 4 subnets
R 200.1.1.192 [120/1] via 40.1.2.21, 00:00:22, FastEthernet1/0
C 200.1.1.128 is directly connected, FastEthernet2/0
R 200.1.1.64 [120/1] via 40.1.2.10, 00:00:27, FastEthernet1/1
R 200.1.1.0 [120/2] via 40.1.2.21, 00:00:22, FastEthernet1/0
40.0.0.0/30 is subnetted, 6 subnets
C 40.1.2.8 is directly connected, FastEthernet1/1
R 40.1.2.12 [120/1] via 40.1.2.21, 00:00:22, FastEthernet1/0
R 40.1.2.0 [120/2] via 40.1.2.21, 00:00:22, FastEthernet1/0
[120/2] via 40.1.2.10, 00:00:27, FastEthernet1/1
R 40.1.2.4 [120/1] via 40.1.2.10, 00:00:27, FastEthernet1/1
R 40.1.2.16 [120/1] via 40.1.2.21, 00:00:22, FastEthernet1/0
C 40.1.2.20 is directly connected, FastEthernet1/0
Re#
La redes LAN están
detalladas.

## Slide 20
  COMANDOS DE ANÁLISIS DE RED CON RIP
show ip protocols
►Muestra el protocolo de
enrutamiento configurado.
►Si es RIP, permite
ver la mayoría de
sus parámetros
(temporizadores,
etc).
Auto resumen desactivado

## Slide 21
  INTERFAZ PASIVA
R2
R3
R1
S0/1
.42
S0/0
.221
S0/1
.222
S0/0
.61
22.2.2.220/30
20.3.3.40/30
S0/0
.41
30.4.4.60/30
S0/1
.62
Servidor
200.1.1.4/24
Envío
actualizaciones?
Fa0/0
.1
Se debe anunciar la red
200.1.1.0 donde está el
servidor, para que sea
accedido externamente.
No se debe enviar al servidor
actualizaciones. Para que??
R1#debug ip rip ; permite ver actualizaciones según se genere.
R1(config)#
router rip
R1(config-router)#
exit
R1(config-router)#
passive-interface fastethernet 0/0
R1(config)#
R1(config-router)#
network 200.1.1.0
R1(config-router)#
network 22.2.2.220
R1(config-router)#
network 20.3.3.40
R1(config-router)#
version 2

## Slide 22
  PROPAGACIÓN DE RUTA POR DEFECTO
50.5.5.0/30
50.5.5.4/30
50.5.8.0/30
50.5.12.0/30
.1
.2
.5
.6
.9
.10
.13
.14
.1
.2
60.6.6.0/30
200.2.2.0/24
200.2.3.0/24
.1
.2
.1
.2
.1
.2
210.10.10.0/24
R1
R2
R3
R4
R6
R5
PC1
PC2
PC3
R5#show ip route
50.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
R 50.5.5.0 [120/1] via 50.5.5.9, 00:00:01, FastEthernet0/1
R 50.5.5.4 [120/1] via 50.5.5.14, 00:00:24, FastEthernet0/0
C 50.5.5.8 is directly connected, FastEthernet0/1
C 50.5.5.12 is directly connected, FastEthernet0/0
R 210.10.10.0/24 [120/1] via 60.6.6.2, 00:00:08, FastEthernet1/0
R 200.2.2.0/24 [120/2] via 50.5.5.9, 00:00:01, FastEthernet0/1
R 200.2.3.0/24 [120/2] via 50.5.5.14, 00:00:24, FastEthernet0/0
60.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C 60.6.6.0 is directly connected, FastEthernet1/0
R5#
R4#show ip route
50.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
R 50.5.5.0 [120/2] via 50.5.5.13, 00:00:22, FastEthernet0/1
C 50.5.5.4 is directly connected, FastEthernet0/0
R 50.5.5.8 [120/1] via 50.5.5.13, 00:00:22, FastEthernet0/1
C 50.5.5.12 is directly connected, FastEthernet0/1
R 210.10.10.0/24 [120/2] via 50.5.5.13, 00:00:22, FastEthernet0/1
R 200.2.2.0/24 [120/3] via 50.5.5.13, 00:00:22, FastEthernet0/1
R 200.2.3.0/24 [120/1] via 50.5.5.5, 00:00:17, FastEthernet0/0
R 60.0.0.0/8 [120/1] via 50.5.5.13, 00:00:22, FastEthernet0/1
R4#
R3#show ip route
50.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
R 50.5.5.0 [120/3] via 50.5.5.6, 00:00:09, FastEthernet0/1
C 50.5.5.4 is directly connected, FastEthernet0/1
R 50.5.5.8 [120/2] via 50.5.5.6, 00:00:09, FastEthernet0/1
R 50.5.5.12 [120/1] via 50.5.5.6, 00:00:09, FastEthernet0/1
R 210.10.10.0/24 [120/3] via 50.5.5.6, 00:00:09, FastEthernet0/1
R 200.2.2.0/24 [120/4] via 50.5.5.6, 00:00:09, FastEthernet0/1
C 200.2.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R 60.0.0.0/8 [120/2] via 50.5.5.6, 00:00:09, FastEthernet0/1
R3#
R2#show ip route
50.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
C 50.5.5.0 is directly connected, FastEthernet0/0
R 50.5.5.4 [120/2] via 50.5.5.10, 00:00:06, FastEthernet0/1
C 50.5.5.8 is directly connected, FastEthernet0/1
R 50.5.5.12 [120/1] via 50.5.5.10, 00:00:06, FastEthernet0/1
R 210.10.10.0/24 [120/2] via 50.5.5.10, 00:00:06, FastEthernet0/1
R 200.2.2.0/24 [120/1] via 50.5.5.1, 00:00:14, FastEthernet0/0
R 200.2.3.0/24 [120/3] via 50.5.5.10, 00:00:06, FastEthernet0/1
R 60.0.0.0/8 [120/1] via 50.5.5.10, 00:00:06, FastEthernet0/1
R2#
R1#show ip route
50.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
C 50.5.5.0 is directly connected, FastEthernet0/1
R 50.5.5.4 [120/3] via 50.5.5.2, 00:00:11, FastEthernet0/1
R 50.5.5.8 [120/1] via 50.5.5.2, 00:00:11, FastEthernet0/1
R 50.5.5.12 [120/2] via 50.5.5.2, 00:00:11, FastEthernet0/1
R 210.10.10.0/24 [120/3] via 50.5.5.2, 00:00:11, FastEthernet0/1
C 200.2.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R 200.2.3.0/24 [120/4] via 50.5.5.2, 00:00:11, FastEthernet0/1
R 60.0.0.0/8 [120/2] via 50.5.5.2, 00:00:11, FastEthernet0/1
R1#

## Slide 23
  PROPAGACIÓN DE RUTA POR DEFECTO
50.5.5.0/30
50.5.5.4/30
50.5.8.0/30
50.5.12.0/30
.1
.2
.5
.6
.9
.10
.13
.14
.1
.2
60.6.6.0/30
200.2.2.0/24
200.2.3.0/24
.1
.2
.1
.2
.1
.2
210.10.10.0/24
R1
R2
R3
R4
R6
R5
PC1
PC2
PC3
Redes
anunciadas
RIP

## Slide 24
  PROPAGACIÓN DE RUTA POR DEFECTO
default-information originate
►Permite que el router propague la ruta estática por defecto, en las
actualizaciones RIP.
50.5.5.0/30
50.5.5.4/30
50.5.8.0/30
50.5.12.0/30
.1
.2
.5
.6
.9
.10
.13
.14
.1
.2
60.6.6.0/30
200.2.2.0/24
200.2.3.0/24
.1
.2
.1
.2
.1
.2
210.10.10.0/24
R1
R2
R3
R4
R6
R5
PC1
PC2
PC3
R5#configure terminal
R5(config)#router rip
R5(config-router)#default-information originate

## Slide 25
  PROPAGACIÓN DE RUTA POR DEFECTO
50.5.5.0/30
50.5.5.4/30
50.5.8.0/30
50.5.12.0/30
.1
.2
.5
.6
.9
.10
.13
.14
.1
.2
60.6.6.0/30
200.2.2.0/24
200.2.3.0/24
.1
.2
.1
.2
.1
.2
210.10.10.0/24
R1
R2
R3
R4
R6
R5
PC1
PC2
PC3
R2#show ip route
50.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
C 50.5.5.0 is directly connected, FastEthernet0/0
R 50.5.5.4 [120/2] via 50.5.5.10, 00:00:05, FastEthernet0/1
C 50.5.5.8 is directly connected, FastEthernet0/1
R 50.5.5.12 [120/1] via 50.5.5.10, 00:00:05, FastEthernet0/1
R 210.10.10.0/24 [120/2] via 50.5.5.10, 00:00:05, FastEthernet0/1
R 200.2.2.0/24 [120/1] via 50.5.5.1, 00:00:04, FastEthernet0/0
R 200.2.3.0/24 [120/3] via 50.5.5.10, 00:00:05, FastEthernet0/1
R 60.0.0.0/8 [120/1] via 50.5.5.10, 00:00:05, FastEthernet0/1
R* 0.0.0.0/0 [120/1] via 50.5.5.10, 00:00:05, FastEthernet0/1
R2#
R1#show ip route
50.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
C 50.5.5.0 is directly connected, FastEthernet0/1
R 50.5.5.4 [120/3] via 50.5.5.2, 00:00:24, FastEthernet0/1
R 50.5.5.8 [120/1] via 50.5.5.2, 00:00:24, FastEthernet0/1
R 50.5.5.12 [120/2] via 50.5.5.2, 00:00:24, FastEthernet0/1
R 210.10.10.0/24 [120/3] via 50.5.5.2, 00:00:24, FastEthernet0/1
C 200.2.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R 200.2.3.0/24 [120/4] via 50.5.5.2, 00:00:24, FastEthernet0/1
R 60.0.0.0/8 [120/2] via 50.5.5.2, 00:00:24, FastEthernet0/1
R* 0.0.0.0/0 [120/2] via 50.5.5.2, 00:00:24, FastEthernet0/1
R1#
R4#show ip route
50.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
R 50.5.5.0 [120/2] via 50.5.5.13, 00:00:02, FastEthernet0/1
C 50.5.5.4 is directly connected, FastEthernet0/0
R 50.5.5.8 [120/1] via 50.5.5.13, 00:00:02, FastEthernet0/1
C 50.5.5.12 is directly connected, FastEthernet0/1
R 210.10.10.0/24 [120/2] via 50.5.5.13, 00:00:02, FastEthernet0/1
R 200.2.2.0/24 [120/3] via 50.5.5.13, 00:00:02, FastEthernet0/1
R 200.2.3.0/24 [120/1] via 50.5.5.5, 00:00:02, FastEthernet0/0
R 60.0.0.0/8 [120/1] via 50.5.5.13, 00:00:02, FastEthernet0/1
R* 0.0.0.0/0 [120/1] via 50.5.5.13, 00:00:02, FastEthernet0/1
R4#
R3#show ip route
50.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
R 50.5.5.0 [120/3] via 50.5.5.6, 00:00:00, FastEthernet0/1
C 50.5.5.4 is directly connected, FastEthernet0/1
R 50.5.5.8 [120/2] via 50.5.5.6, 00:00:00, FastEthernet0/1
R 50.5.5.12 [120/1] via 50.5.5.6, 00:00:00, FastEthernet0/1
R 210.10.10.0/24 [120/3] via 50.5.5.6, 00:00:00, FastEthernet0/1
R 200.2.2.0/24 [120/4] via 50.5.5.6, 00:00:00, FastEthernet0/1
C 200.2.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R 60.0.0.0/8 [120/2] via 50.5.5.6, 00:00:00, FastEthernet0/1
R* 0.0.0.0/0 [120/2] via 50.5.5.6, 00:00:00, FastEthernet0/1
R3#
R6#show ip route
R 50.0.0.0/8 [120/1] via 60.6.6.1, 00:00:04, FastEthernet0/1
C 210.10.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R 200.2.2.0/24 [120/3] via 60.6.6.1, 00:00:04, FastEthernet0/1
R 200.2.3.0/24 [120/3] via 60.6.6.1, 00:00:04, FastEthernet0/1
60.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C 60.6.6.0 is directly connected, FastEthernet0/1
R* 0.0.0.0/0 [120/1] via 60.6.6.1, 00:00:04, FastEthernet0/1
R6#
Desde RI, R2, R3, R4 y R6 se podrá ir a cualquier
red, debido que sus tablas tiene la red 0.0.0.0
Observar que R5 falta adicionar: no- auto-summary De allí que aparezca en R1, R2, R3 y R4: 60.0.0.0/8

## Slide 26
  PROPAGACIÓN DE RUTA POR DEFECTO
50.5.5.0/30
50.5.5.4/30
50.5.8.0/30
50.5.12.0/30
.1
.2
.5
.6
.9
.10
.13
.14
.1
.2
60.6.6.0/30
200.2.2.0/24
200.2.3.0/24
.1
.2
.1
.2
.1
.2
210.10.10.0/24
R1
R2
R3
R4
R6
R5
PC1
PC2
PC3
RIP
Redes
anunciadas
Ruta por
defecto

## Slide 27
Habilitado con RIPv2
PC4
R7
60.6.6.4/30
.5
.6
220.20.20.0/24
.1
.2
Enrutamiento
estático
  PROPAGACIÓN DE RUTA POR DEFECTO
50.5.5.0/30
50.5.5.4/30
50.5.8.0/30
50.5.12.0/30
.1
.2
.5
.6
.9
.10
.13
.14
.1
.2
60.6.6.0/30
200.2.2.0/24
200.2.3.0/24
.1
.2
.1
.2
.1
.2
210.10.10.0/24
R1
R2
R3
R4
R6
R5
PC1
PC2
PC3
R5#configure terminal
R5(config)#router rip
R5(config-router)#default-information originate
R5#configure terminal
R5(config)#ip route 220.20.20.0 255.255.255.0 60.6.6.6
R5(config)#exit
►De R1 a R6 tienen la
ruta por defecto
►“Todos” saben llegar a
R5
►Cuando se llegue a R5, la tabla estática indicará 220.20.20.0
R7(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 60.6.6.5

## Slide 28
  REDISTRIBUCIÓN ESTÁTICA
Habilitado con RIPv2
PC4
R7
60.6.6.4/30
.5
.6
220.20.20.0/24
.1
.2
Enrutamiento
estático
50.5.5.0/30
50.5.5.4/30
50.5.8.0/30
50.5.12.0/30
.1
.2
.5
.6
.9
.10
.13
.14
.1
.2
60.6.6.0/30
200.2.2.0/24
200.2.3.0/24
.1
.2
.1
.2
.1
.2
210.10.10.0/24
R1
R2
R3
R4
R6
R5
PC1
PC2
PC3
►Verifiquemos que esté
deshabilitado la propagación de
ruta por defecto en el router R5.
no default-information originate
►Todos los router tienen: no- auto-summary
Tabla en R7
No tiene RIP

## Slide 29
  REDISTRIBUCIÓN ESTÁTICA
Habilitado con RIPv2
PC4
R7
60.6.6.4/30
.5
.6
220.20.20.0/24
.1
.2
Enrutamiento
estático
50.5.5.0/30
50.5.5.4/30
50.5.8.0/30
50.5.12.0/30
.1
.2
.5
.6
.9
.10
.13
.14
.1
.2
60.6.6.0/30
200.2.2.0/24
200.2.3.0/24
.1
.2
.1
.2
.1
.2
210.10.10.0/24
R1
R2
R3
R4
R6
R5
PC1
PC2
PC3
Tabla en R5
Cómo propagar
220.20.20.0 a la red
usando RIP ?

## Slide 30
Habilitado con RIPv2
PC4
R7
60.6.6.4/30
.5
.6
220.20.20.0/24
.1
.2
Enrutamiento
estático
50.5.5.0/30
50.5.5.4/30
50.5.8.0/30
50.5.12.0/30
.1
.2
.5
.6
.9
.10
.13
.14
.1
.2
60.6.6.0/30
200.2.2.0/24
200.2.3.0/24
.1
.2
.1
.2
.1
.2
210.10.10.0/24
R1
R2
R3
R4
R6
R5
PC1
PC2
PC3
  REDISTRIBUCIÓN ESTÁTICA
Tabla en R1
No sabe
como llegar a
220.20.20.0
R5 debe anunciar el link
estático 220.20.20.0

## Slide 31
Habilitado con RIPv2
PC4
R7
60.6.6.4/30
.5
.6
220.20.20.0/24
.1
.2
Enrutamiento
estático
50.5.5.0/30
50.5.5.4/30
50.5.8.0/30
50.5.12.0/30
.1
.2
.5
.6
.9
.10
.13
.14
.1
.2
60.6.6.0/30
200.2.2.0/24
200.2.3.0/24
.1
.2
.1
.2
.1
.2
210.10.10.0/24
R1
R2
R3
R4
R6
R5
PC1
PC2
PC3
  REDISTRIBUCIÓN ESTÁTICA
R5(config)#router rip
R5(config-router)#redistribute static
Se propaga
el prefijo de red
200.20.20.0

## Slide 32
  REDISTRIBUCIÓN ESTÁTICA
R2 a R1
Redistribución
estática

## Slide 33
  QUE SUCEDE EN LOS ROUTER CISCO?
CISCO implementa RIPv2 soportando:
►Autenticación
►Gestión de clave
►Summarization de rutas
►CIDR
►VLSM
De manera predeterminada, un router que
soporta RIPv2 no recibe paquetes RIPv1
CISCO ofrece comandos para RIPv1 y RIPv2
►version 1  recibe y envía paquetes RIPv1
►version 2  recibe y envía paquetes RIPv2

## Slide 34
  COMANDOS SEND Y RECEIVE
CISCO ofrece comandos para RIPv1 y RIPv2
►ip rip send version 1  Configura una interfaz para
enviar sólo paquetes RIPv1
►ip rip send version 2  Configura una interfaz para
enviar sólo paquetes RIPv2
►ip rip send version 1 2  Configura una interfaz
para enviar ambos paquetes RIPv1 y RIPv2
►ip rip receive version 1  Configura una interfaz
para recibir sólo paquetes RIPv1
►ip rip receive version 2  Configura una interfaz
para recibir sólo paquetes RIPv2
►ip rip receive version 1 2 

## Slide 35
  CUENTA A INFINITO
R1
R2
R3
20.2.2.0/24
30.3.3.0/24
40.4.4.0/30
40.4.4.4/30
.1
.2
.5
.6
.1
.1
R3 detecta que la red
está desconectada, pero
se demora en envíar
mensaje a R2.
Red Interfaz Salto
20.2.2.0 Directo 0
40.4.4.0 Directo 0
40.4.4.4 40.4.4.2 1
30.3.3.0 40.4.4.2 2
Red Interfaz Salto
40.4.4.0 Directo 0
40.4.4.4 Directo 0
20.2.2.0 40.4.4.1 1
30.3.3.0 40.4.4.6 1
Red Interfaz Salto
30.3.3.0 Directo 0
40.4.4.4 Directo 0
40.4.4.0 40.4.4.5 1
20.2.2.0 40.4.4.5 2
30.3.3.0 salto=1
Actualización
Red Interfaz Salto
30.3.3.0 40.4.4.5 2
40.4.4.4 Directo 0
40.4.4.0 40.4.4.5 1
20.2.2.0 40.4.4.5 2
30.3.3.0 salto=2
Actualización
Red Interfaz Salto
40.4.4.0 Directo 0
40.4.4.4 Directo 0
20.2.2.0 40.4.4.1 1
30.3.3.0 40.4.4.6 3
30.3.3.0 salto=3
Actualización
Red Interfaz Salto
20.2.2.0 Directo 0
40.4.4.0 Directo 0
40.4.4.4 40.4.4.2 1
30.3.3.0 40.4.4.2 4
30.3.3.0 salto=3
Actualización
Red Interfaz Salto
30.3.3.0 40.1.1.5 4
40.4.4.4 Directo 0
40.4.4.0 40.4.4.5 1
20.2.2.0 40.4.4.5 2
►Valor de métrica iría hasta el infinito.
►Para evitar llegar al infinito, se tiene que definir el valor
máximo de cuenta. Este valor es el 16.
CCNA 4.4.1

## Slide 36
  PING EXTENDIDO:
  Lo_0 de router R1 a Lo_5 de router R6

## Slide 37
  CONFIGURAR AUTENTICACION EN RIPv2

## Slide 38
  CONFIGURAR AUTENTICACION EN RIPv2
Como está la tabla de
enrutamiento en R5 ?
Que pasa si se introduce
key-string inictel

## Slide 39
INTRODUCCIÓN AL
PROTOCOLO
OSPFv2

## Slide 40
ASPECTO BÁSICO DEL PROTOCOLO OSPF
Definido por la
IETF en la RFC
2328, de Abril-98.
► Se define 05 tipos
de mensajes.
► Lectura obligada.
► Se encapsula en IP
con protocolo=59h.
Características más importante:
► Velocidad de convergencia.
► Soporte de VLSM.
► Grandes redes IP: Áreas
► Mejor uso del ancho de
banda.
► Se define “costos”.

## Slide 41
La clave de OSPF es el intercambio de estados.
CARACTERÍSTICAS DEL PROTOCOLO OSPF
Los routers vecinos deben conocerse entre si.
►Se hace uso del protocolo HELLO.
►Se envía periódicamente a la
dirección multicast IP 224.0.0.5
HELLO
Dirección IP 224.0.0.5
El estado de enlace es la descripción
de una interfaz y de su relación con los
routers vecinos: dirección IP, máscara
de subred, tipo de red conectada, etc.
Crea una base
de datos
topológicas
Router
Llamado también
Base de datos de
Estado de Enlace
OSPF origina que cada routers conozca de manera
completa toda la red de su área.

## Slide 42
REDES DE ÁREA ÚNICA
SISTEMA AUTÓNOMO
AREA 0

## Slide 43
REDES MULTIAREAS
SISTEMA AUTÓNOMO

## Slide 44
  OBSERVACIONES AL ESTADO DE ENLACE
Los routers con estado de enlace requieren más
memoria y potencia de procesamiento, que un
router con vector-distancia.
Para reducir la base de datos topológica es
necesario dividir la red en áreas.
► El Área 0 es denominada también Área Backbone y en ella se
conectan las demás áreas.
Al inicio del proceso se debe inundar la red con
mensaje LSA, puede degradar la red.

## Slide 45
CONFIGURACION DE
OSPFv2

## Slide 46
Área 1
Área 2
Área 0
R1
10.2.3.4/30
20.1.71.8/30
40.1.0.4/30
40.1.0.8/30
  ASPECTOS DE CONFIGURACIÓN (1/7)
Configuración OSPF:
Router# configure terminal
Router(config)# router ospf process-ID
Router(config-router)# network dirección_de_red wildcard
area area_ID
Router(config-router)# exit
Router(config)#
R1# configure terminal
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# network 10.2.3.4 0.0.0.3 area 1
R1(config-router)# network 20.1.71.8 0.0.0.3 area 2
R1(config-router)# network 40.1.0.4 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)# network 40.1.0.8 0.0.0.3 area 0
R1(config)#

## Slide 47
  ASPECTOS DE CONFIGURACIÓN (2/7)
Definición de Identificador de Router (ID-Router):
► Al iniciarse el proceso OSPF en un router, el IOS utiliza
la dirección IP activa local más alta como ID del router.
► Si no existe una interfaz activa, el proceso OSPF no se
iniciará.
► Para asegurar la estabilidad del proceso OSPF, es necesario
que el router tenga una interfaz activa en todo momento.
► La interfaz loopback es importante para este objetivo.
En un router con más de una interfaz loopback,
la dirección más alta será el ID-Router.
Selección del Router Designado (DR):
► La interfaz con mayor prioridad permitira el router sea DR.
► Ante iguales prioridades se selecciona el de mayor ID-Router.

## Slide 48
  ASPECTOS DE CONFIGURACIÓN (3/7)
Configuración de prioridad en una interfaz:
Router(config)# interface serial 0/0/0
Router(config-if)# ip priority número_de_prioridad
Un valor de prioridad puede variar de 0 a 255.
Valor 0 de prioridad imposibilita al router que
sea elegido DR.
En resumen sobre selección de DR y BDR:
► Mayor prioridad  Router DR.
► Segundo valor de prioridad  Router BDR.
► Routers con igual prioridad  Será DR el mayor ID-Router

## Slide 49
ANÁLISIS DE LA RED MULTIAREA
R5
R1
R3
R2
R4
R6
R7
R8
R9
PCa
PCb
PCc
PCd
AREA 0
AREA 1
AREA 2
20.1.1.0/30
20.1.1.4/30
20.1.1.8/30
20.1.1.12/30
20.1.1.16/30
20.1.1.20/30
30.3.3.0/30
30.3.3.4/30
30.3.3.8/30
40.4.4.0/30
40.4.4.4/30
40.4.4.8/30
210.1.1.64/26
210.1.1.128/26
220.2.2.64/26
220.2.2.0/26
.1
.5
.2
.6
.9
.10
.14
.13
.17
.18
.22
.21
.1
.2
.9
.10
.5
.6
.2
.1
.6
.5
.9
.10
.65
.65
.1
.129
Costo 3
Costo 7
Costo 2
Costo 6
Costo 4
Costo 1
Costo 1
Costo 10
Costo 5
Costo 1
Costo 1
Costo 1

## Slide 50
CONFIGURACIÓN DE ROUTER CON OSPF
R1>enable
R1#configute terminal
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#network 30.3.3.0 0.0.0.3 area 1
R1(config-router)#network 30.3.3.8 0.0.0.3 area 1
R1(config-router)#network 210.1.1.64 0.0.0.63 area 1
R1(config-router)#exit
R2>enable
R2#configute terminal
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#network 30.3.3.4 0.0.0.3 area 1
R2(config-router)#network 30.3.3.8 0.0.0.3 area 1
R2(config-router)#network 210.1.1.128 0.0.0.63 area 1
R2(config-router)#exit

## Slide 51
CONFIGURACIÓN DE ROUTER CON OSPF
R4>enable
R4#configute terminal
R4(config)#router ospf 1
R4(config-router)#network 20.1.1.12 0.0.0.3 area 0
R4(config-router)#network 20.1.1.16 0.0.0.3 area 0
R4(config-router)#network 30.3.3.4 0.0.0.3 area 1
R4(config-router)#exit
R7>enable
R7#configute terminal
R7(config)#router ospf 1
R7(config-router)#network 20.1.1.8 0.0.0.3 area 0
R7(config-router)#network 20.1.1.12 0.0.0.3 area 0
R7(config-router)#network 20.1.1.20 0.0.0.3 area 0
R7(config-router)#network 40.4.4.4 0.0.0.3 area 2
R7(config-router)#exit
Los demás router se configuran de manera similar.

## Slide 52
fa1/1
fa2/0
COSTOS OSPF POR DEFAULT
►Por default, OSPF asigna costo
asociado al ancho de banda:
costo= 108/(Ancho de banda)
►Se puede usar el comando bandwidth
para cambiar el denominador de la fórmula
R1>enable
R1#configute terminal
R1(config)#interface fastethernet 2/0
R1(config-if)#bandwidth 100 000
Expresado en 1000

## Slide 53
fa1/1
fa2/0
CONFIGURACIÓN DE COSTOS OSPF
R1>enable
R1#configute terminal
R1(config)#interface fastethernet 1/1
R1(config-if)#ip ospf cost 5
R1(config-router)#exit
R1(config)#interface fastethernet 2/0
R1(config-if)#ip ospf cost 1
R1(config-router)#exit
show ip ospf interface fastethernet 1/1
►Para observar el costo de una interfaz:
Los demás router se configuran de manera similar.

## Slide 54
COMANDO debug ip ospf events
Se desactiva:
R#no debug ip ospf events

## Slide 55
ANALISIS DE PATH PCb a PCc

## Slide 56
ANALISIS DE PATH PCc a PCb

## Slide 57
TABLA DE ENRUTAMIENTO DE R2
► Costo total
desde R2 hasta
la red
220.2.2.64
es 14.
Costo total

## Slide 58
NUEVO ESCENARIO DE ANÁLISIS
Área 1
Fa0/0
Fa0/0
Fa0/1
Fa0/1
Área 2
Área 0
Área 3
Fa0/1
Fa0/0
S0/0/0
S0/0/1
Fa0/0
Fa0/0
S0/0/1
S0/0/0
S0/0/1
S0/0/0
Fa0/0
R2
R3
R1
R4
R5
R6
Lo_0
Lo_1
Lo_2
Lo_4
Lo_3
Lo_5
Lo_6
Lo_7
Lo_8
Lo_9
Lo_10
Lo_11
Lo_14
Lo_13
Lo_0: 131.4.5.33/28
Lo_1: 131.4.6.163/27
Lo_2: 190.1.7.73/29
Lo_3: 190.1.9.130/25
Lo_10: 10.41.52.3/24
Lo_11: 10.41.68.19/24
Lo_12: 51.5.6.6/24
Lo_4: 210.7.2.31/24
Lo_5: 210.8.8.19/24
Lo_6: 55.0.4.3/17
Lo_7: 55.0.190.90//17
Lo_8: 140.1.160.3/21
Lo_9: 140.1.170.7/21
10.52.177.60/30
10.52.177.52/30
10.52.177.56/30
10.1.1.24/30
10.1.1.28/30
10.2.2.36/30
200.4.5.0/24
210.7.9.0/24
Lo_12
Lo_13: 204.6.21.36/24
Lo_14: 204.9.80.94/24
205.2.83.128/25

## Slide 59
  OBTENCION DE ROUTER-ID
En el router R1
R1#show ip ospf
Routing Process "ospf 1" with ID 210.8.8.19
En el router R2
R2#show ip ospf
Routing Process "ospf 3" with ID 55.0.190.90
En el router R3
R3#show ip ospf
Routing Process "ospf 3" with ID 140.1.170.7

## Slide 60
  OBTENCION DE ROUTER-ID
En el router R4
R4#show ip ospf
Routing Process "ospf 1" with ID 10.41.68.19
En el router R5
R5#show ip ospf
Routing Process "ospf 3" with ID 204.9.80.94
En el router R6
R6#show ip ospf
Routing Process "ospf 3" with ID 131.4.6.163

## Slide 61
USANDO show ip ospf neighbor
En el router R1
R1#show ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
131.4.6.163 0 FULL/ - 00:00:33 10.2.2.37 Serial0/0/1
55.0.190.90 1 FULL/BDR 00:00:38 10.52.177.62 FastEthernet0/0
140.1.170.7 1 FULL/BDR 00:00:33 10.52.177.53 FastEthernet0/1
R1#
En el router R3
R3#show ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
55.0.190.90 1 FULL/BDR 00:00:39 10.52.177.57 GigabitEthernet0/1
210.8.8.19 1 FULL/DR 00:00:34 10.52.177.54 GigabitEthernet0/0
204.9.80.94 0 FULL/ - 00:00:31 10.1.1.30 Serial0/0/0
R3#

## Slide 62
ESTABLECIENDO ENLACE VIRTUAL
Área 1
Fa0/0
Fa0/0
Fa0/1
Fa0/1
Área 2
Área 0
Área 3
Fa0/1
Fa0/0
S0/0/0
S0/0/1
Fa0/0
Fa0/0
S0/0/1
S0/0/0
S0/0/1
S0/0/0
Fa0/0
R2
R3
R1
R4
R5
R6
Lo_0
Lo_1
Lo_2
Lo_4
Lo_3
Lo_5
Lo_6
Lo_7
Lo_8
Lo_9
Lo_10
Lo_11
Lo_14
Lo_13
Lo_0: 131.4.5.33/28
Lo_1: 131.4.6.163/27
Lo_2: 190.1.7.73/29
Lo_3: 190.1.9.130/25
Lo_10: 10.41.52.3/24
Lo_11: 10.41.68.19/24
Lo_12: 51.5.6.6/24
Lo_4: 210.7.2.31/24
Lo_5: 210.8.8.19/24
Lo_6: 55.0.4.3/17
Lo_7: 55.0.190.90//17
Lo_8: 140.1.160.3/21
Lo_9: 140.1.170.7/21
10.52.177.60/30
10.52.177.52/30
10.52.177.56/30
10.1.1.24/30
10.1.1.28/30
10.2.2.36/30
200.4.5.0/24
210.7.9.0/24
Lo_12
Lo_13: 204.6.21.36/24
Lo_14: 204.9.80.94/24
205.2.83.128/25
virtual-link
virtual-link

## Slide 63
OBSERVANDO LA TABLA DE RUTEO EN R5
Observar que un loopback siempre se anuncia con una máscara 255.255.255.255

## Slide 64
CONFIGURANDO VIRTUAL-LINK
Fa0/0
Fa0/0
Fa0/1
Área 2
Área 0
Área 3
Fa0/1
S0/0/0
S0/0/1
Fa0/0
Fa0/0
S0/0/1
S0/0/0
R2
R3
R1
R4
R5
Lo_4
Lo_5
Lo_6
Lo_7
Lo_8
Lo_9
Lo_10
Lo_11
Lo_14
Lo_13
Lo_7: 55.0.190.90//17 Lo_9: 140.1.170.7/21
10.52.177.60/30
10.52.177.52/30
10.52.177.56/30
10.1.1.24/30
10.1.1.28/30
200.4.5.0/24
210.7.9.0/24
Lo_12
virtual-link
R2>enable
R2#configure terminal.
R2(config)#router ospf 2
R2(config-router)#area 2 virtual-link 140.1.170.7
R2(config-router)#exit
R2(config)#
R3>enable
R3#configure terminal.
R3(config)#router ospf 3
R3(config-router)#area 2 virtual-link 55.0.190.90
R3(config-router)#exit
R3(config)#

## Slide 65
OBSERVANDO LA TABLA DE RUTEO EN R5

## Slide 66
OBSERVANDO LA TABLA DE RUTEO EN R6

## Slide 67
Área 1
Fa0/0
Fa0/0
Fa0/1
Fa0/1
Área 2
Área 0
Fa0/1
Fa0/0
Fa0/0
S0/0/1
S0/0/0
S0/0/1
S0/0/0
Fa0/0
R2
R1
R4
R6
Lo_0
Lo_1
Lo_2
Lo_4
Lo_3
Lo_5
Lo_6
Lo_7
Lo_8
Lo_10
Lo_11
Lo_5: 210.8.8.19/24
Lo_7: 55.0.190.90//17
10.52.177.60/30
10.52.177.52/30
10.52.177.56/30
10.1.1.24/30
10.2.2.36/30
200.4.5.0/24
Lo_12
205.2.83.128/25
virtual-link
CONFIGURANDO VIRTUAL-LINK
R1>enable
R1#configure terminal
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#area 2 virtual-link 55.0.190.90
R1(config-router)#exit
R1(config)#
R2>enable
R2#configure terminal
R2(config)#router ospf 2
R2(config-router)#area 2 virtual-link 210.8.8.19
R2(config-router)#exit
R2(config)#

## Slide 68
OBSERVANDO LA TABLA DE RUTEO EN R6

## Slide 69
ANALIZANDO LOS VIRTUAL-LINK
R2#show ip ospf virtual-link

## Slide 70
CONFIGURACION DE
RIPv2-OSPF

## Slide 71
ANÁLISIS DE UNA RED OSPF/RIP
R5
R1
R3
R2
R4
R6
R7
R8
R9
PCa
PCb
PCc
PCd
AREA 0
AREA 1
AREA 2
20.1.1.0/30
20.1.1.4/30
20.1.1.8/30
20.1.1.12/30
20.1.1.16/30
20.1.1.20/30
30.3.3.0/30
30.3.3.4/30
30.3.3.8/30
40.4.4.0/30
40.4.4.4/30
40.4.4.8/30
210.1.1.64/26
210.1.1.128/26
220.2.2.64/26
220.2.2.0/26
.1
.5
.2
.6
.9
.10
.14
.13
.17
.18
.22
.21
.1
.2
.9
.10
.5
.6
.2
.1
.6
.5
.9
.10
.65
.65
.1
.129
Costo 3
Costo 7
Costo 2
Costo 6
Costo 4
Costo 1
Costo 1
Costo 10
Costo 5
Costo 1
Costo 1
Costo 1
RIPv2
RIPv2
RIPv2
RIPv2
OSPFv2
Revisión de redistribución RIP y OSPF en:
http://docwiki.cisco.com/wiki/Internetwork_Design_Guide_--_RIP_and_OSPF_Redistribution#RIP_and_OSPF_Redistribution

## Slide 72
R5
R1
R3
R2
R4
R6
R7
R8
R9
PCa
PCb
PCc
PCd
AREA 0
AREA 1
AREA 2
20.1.1.0/30
20.1.1.4/30
20.1.1.8/30
20.1.1.12/30
20.1.1.16/30
20.1.1.20/30
30.3.3.0/30
30.3.3.4/30
30.3.3.8/30
40.4.4.0/30
40.4.4.4/30
40.4.4.8/30
210.1.1.64/26
210.1.1.128/26
220.2.2.64/26
220.2.2.0/26
.1
.5
.2
.6
.9
.10
.14
.13
.17
.18
.22
.21
.1
.2
.9
.10
.5
.6
.2
.1
.6
.5
.9
.10
.65
.65
.1
.129
Costo 3
Costo 7
Costo 2
Costo 6
Costo 4
Costo 1
Costo 1
Costo 10
Costo 5
Costo 1
Costo 1
Costo 1
RIPv2
RIPv2
RIPv2
RIPv2
OSPFv2
router ospf 1
redistribute rip subnets
network 30.3.3.0 0.0.0.3 area 1
network 30.3.3.8 0.0.0.3 area 1
router rip
version 2
redistribute ospf 1 match internal external 1 external 2
network 210.1.1.64
no auto-summary
router ospf 1
redistribute rip subnets
network 30.3.3.4 0.0.0.3 area 1
network 30.3.3.8 0.0.0.3 area 1
router rip
version 2
redistribute ospf 1 match internal external 1 external 2
network 210.1.1.128
no auto-summary
ANÁLISIS DE UNA RED OSPF/RIP

## Slide 73
RIPv2
S1
S0
200.37.42.0/24
10.0.37.204/30
10.0.37.196/30
10.0.37.200/30
S0
S1
S0
S1
.197
.198
.201
.202
.206
.205
200.37.51.0/24
172.16. 0.0/16
.65
.129
.66
.130
BW 1544kbps
BW 100Mbps
BW 100Mbps
BW 100Mbps
.0.1
.0.2
Ra
RIPv2
RIPv2
OSPFv2
AREA 0
ANÁLISIS DE UNA RED OSPF/RIP
router rip
version 2
redistribute ospf 1 match internal external 1 external 2
network 172.16.0.0
no auto-summary
router ospf 1
redistribute rip subnets
network 10.0.37.196 0.0.0.3 area 0
network 10.0.37.200 0.0.0.3 area 0

## Slide 74
TABLA DE ENRUTAMIENTO

## Slide 75
  PROPUESTAS DE TEMAS DE EXPOSICION
The Network Simulator, ns-2
http://www.isi.edu/nsnam/ns/tutorial/
NS by Example
http://nile.wpi.edu/NS/
Network Simulator
OPNET IT GURU
http://www.opnet.com/university_program/itguru_academic_edition/

## Slide 76
  BIBLIOGRAFIA
RFC 2453 RIP version 2
Noviembre de 1998.
http://www.ietf.org/rfc/rfc1058.txt
Routing Information Protocol, Autor CISCO
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc/rip.pdf

## Slide 77
  BIBLIOGRAFIA
RFC 1058 Routing Information Protocol
Junio de 1988.
http://www.ietf.org/rfc/rfc1058.txt
RFC 1723 RIP version 2, Noviembre de 1994
http://www.ietf.org/rfc/rfc1723.txt
RFC 2082 MD5 Authentication
http://www.ietf.org/rfc/rfc2082.txt
Routing Information Protocol, Autor CISCO
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc/rip.pdf

## Slide 78
MUCHAS GRACIAS